Informe diario sobre el trabajo del Robot Andino
Modificado: 04/12/25

20/10/25	Prueba de impresión 3d con tapa de la caja de la cámara
22/10/25	Creación de documentación y clonación al repositorio local.
Creación de rama de trabajo: rama1_gero_f
Creación de carpetas y archivos en dicha rama
objetivos:
        - realizar los diagramas de todos los circuitos y componentes en kitcad.
        - Imprimir el chasis del robot
        - armar la parte mecánica y organizar los componentes electrónicos
        - aprender lenguaje enmarcado para crear los README.md
30/10/25	Armado de diagramas de circuitos.
Creación de listado de conexiones.
Planificación de la distribución mecánica del Robot.
Pendiente:
- Chequear huellas de los componentes.
- Chequear orientación de los pines de los componentes.
05/11/25	Soldado de pines Arduino.
Discusión sobre conexiones de los componentes. Archivo “Posibles_disposiciones.odg” .
04/12/25	Seguimos con parte del montaje mecanico. Fijamos la rueda “loca”, la camara e hicimos los agujeros del puente H.
Para la parte del circuito, se tendra la alimentacion tanto de la fuente de tension (para pruebas estaticas) como las baterias. Para esto la idea es conectarlas con Diodos Schottky:
Selección del Diodo
Debe elegir un diodo (preferiblemente Schottky) con las siguientes características:
- Corriente Máxima (IF​): Debe ser al menos 1.5 a 2 veces la corriente máxima que consume su carga.
- Voltaje Inverso Máximo (VRRM​): Debe ser mayor que el voltaje máximo de su fuente/baterías.

  Fuente	Baterias

## Solución 1: Protección de Tensión y Sobrecarga (Recomendado) 🛡️
La forma más robusta de usar un Zener para proteger una salida es combinándolo con un fusible o un mecanismo de desconexión (Crowbar Circuit activo), pero para su objetivo simple, podemos usar un Zener de alta potencia en la salida junto con el fusible principal que ya propusimos.
1. Selección del Zener: Utilice un diodo Zener con una tensión nominal de VZ​=9.1V o 9.2V y una potencia nominal alta (e.g., 5W o 10W).
  1. Conexión: El Zener se coloca en paralelo con la salida de 9V.
2. Funcionamiento:
  1. Mientras la fuente step-down esté correctamente ajustada a 9.0V, el Zener permanece prácticamente inactivo (no conduce).
  2. Si el ajuste se mueve y la tensión sube, por ejemplo, a 9.5V, el Zener comienza a conducir fuertemente.
  3. Esta corriente de conducción del Zener (cortocircuitando efectivamente la salida) provoca que la fuente step-down entre en su modo de protección contra cortocircuito (si lo tiene) o, más probablemente, provoca que el Fusible Principal se abra, desconectando la carga y protegiéndola.
### ⚠️ Importancia del Fusible
El Zener no va a "regular" de 9.2V a 9V constantemente sin calentarse. Su principal función aquí es crear un cortocircuito intencional que active el fusible de protección ante un fallo catastrófico por desajuste.

## 3. Solución 2: Componentes de Bloqueo de Potenciómetro 🔒
Dado que el riesgo es el movimiento accidental del potenciómetro de ajuste, la solución más simple y robusta puede ser física:
- Utilice un potenciómetro multivuelta (Trimpot) que es mucho menos sensible al tacto que un potenciómetro de una sola vuelta.
- Una vez que el 9V se ajusta con precisión, aplique una gota de esmalte de uñas o adhesivo de seguridad (como Loctite 425 o similar) sobre el tornillo de ajuste para bloquearlo físicamente. Esto garantiza que la regulación no se mueva sin intervención deliberada.
Recomendación: La Solución 2 (bloqueo físico) es la más práctica y eficiente para asegurar la precisión de los 9V. Si aun así desea una capa electrónica de protección, la Solución 1 es la vía, asumiendo que el Zener será lo suficientemente potente como para fundir el fusible ante un desajuste.
Entiendo. La idea es crear un PCB intermediario que actúe como un puente de datos USB mientras redirige la alimentación a su fuente externa de 5V, realizando un bypass de potencia controlado.
Esto es totalmente factible y es una práctica común para alimentar periféricos de alta potencia que están conectados a una Raspberry Pi.

## 🔌 Esquema del Bypass de Potencia USB
Para realizar este bypass de forma segura, su PCB intermediario debe manejar la separación de las líneas de potencia (VBUS) y la continuidad de las líneas de datos (D+ y D-).
Pin USB	Función en el PCB Intermediario	Conexión Salida (LiDAR)
VBUS (Pin 1, Rojo)	NO CONECTAR (Se aísla de la RPi)	Conectar a la Salida de 5V de su fuente externa (con filtrado).
D- (Pin 2, Blanco)	Conexión DIRECTA	Conectar a D- del conector USB de salida.
D+ (Pin 3, Verde)	Conexión DIRECTA	Conectar a D+ del conector USB de salida.
GND (Pin 4, Negro)	Conexión DIRECTA	Conectar a GND de su fuente externa Y a GND del conector USB de salida.

### Pasos Clave para el PCB
1. Aislamiento de Potencia (VBUS): Debe asegurarse de que la línea de 5V (VBUS) que proviene del puerto USB de la Raspberry Pi no esté conectada a la línea de 5V que va al LiDAR. Si conecta ambas, podría dañar la RPi o su fuente.
2. Continuidad de Datos (D+/D-): Las líneas de datos deben pasar sin modificaciones (conexión 1:1) desde el conector USB de entrada (RPi) al conector USB de salida (LiDAR).
3. Referencia de Tierra (GND): Las Tierras (GND) son esenciales. El GND de la Raspberry Pi (que llega por el cable USB) y el GND de su fuente de 5V deben estar conectados juntos en el PCB. Esto asegura que la señal de datos tenga una referencia de voltaje común.
### ⚠️ Consideración Crítica: Filtrado
Como mencionamos anteriormente, el filtrado es crucial para la línea de 5V externa antes de que llegue al conector del LiDAR.
Conecte los capacitores de filtrado (100μF y 0.1μF) entre el 5V de su fuente externa y el GND común en su PCB, justo antes de los pines VBUS y GND del conector que va al LiDAR.